ROBOT EKSPERT

KALKULATOR STALI

Program „Robot Ekspert” daje projektantowi możliwość szybkiego obliczenia i wymiarowania pojedyńczych elementów konstrukcji. Po otwarciu programu Robot Ekspert wyświetla się okno jak na rysunku poniżej. Wybieramy zakładkę wskazaną strzałką.

Otwiera się okno jak na rysunku poniżej, gdzie możemy wybrać interesujące nas zagadnienie.

W naszym przykładzie obliczymy i zwymiarujemy żebro stropu stalowego łączone z podciągiem poprzez połączenie zakładkowe. Żebro wykonane jest z profilu blachownicowego, pracującego w stanie nadkrytycznym. Należy przewidzieć żeberka usztywniające.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych, w programie Robot Ekspert, liczone są w oparciu o euronormę EC3. Wybieramy okienko zaznaczone strzałka.

W otwartym oknie dialogowym definiujemy parametry pierwszego stanu granicznego takie jak: Wytrzymałość, zwichrzenie, stateczność środnika i wytrzymałość żeberek usztywniających wreszcie zniszczenie i zgniatanie. Definiujemy również warunki drugiego stanu granicznego takie jak ugięcie i częstotliwość drgań belki. W naszym przykładzie częstotliwość drgań belki przyjmiemy  (obciążamy żebro obciążeniem statycznym) oraz dopuszczalne ugięcie belki. W tej zakładce definiujemy również rozpiętość belki L=8,0m, grubość spoiny a=4mm oraz deklarujemy uwzględnienie w obliczeniach żeberek usztywniających (praca w stanie nadkrytycznym). Jednocześnie przewidując charakter połączenia żebra z podciągiem uwzględniamy wycięcia półki górnej. W zakładce „przekrój” definiujemy typ przekroju (dwuteowy) oraz wymiary geometryczne blach blachownicy.

Klikając na zakładkę „charakterystyki przekroju” możemy podejrzeć charakterystyki statyczne i geometryczne projektowanego przekroju.

W zakładce „warunki podparcia” definiujemy utwierdzenie. W zakładce „obciążenia” definiujemy obciążenia stałe żebra o natężeniu np. g=10kN/m oraz obciążenia zmienne o natężeniu np. 5kN/m. Od każdego ze składowych obciążenia, możemy podejrzeć wykresy sił wewnętrznych. Podgląd jest również dostępny od wszystkich przypadków obciążeń.

W zakładce „zebra usztywniające” definiujemy rozstaw, szerokość i grubość blachy żeberek usztywniających. W zakładce „wcięcia na końcach” definiujemy ilość i średnice otworów na śruby połączenia zakładkowego żebra z podciągiem. L.m. „oblicz”

Wyświetla się okienko, w którym możemy odczytać wytężenie, ugięcie i częstotliwość drgano własnych belki. Jednocześnie wyświetla się informacja o współczynniku krytycznym dla belki, którym jest wytrzymałość spoiny. Wyniki obliczeń możemy przedstawić w formie notki obliczeniowej jak poniżej.

ŻEBRO STROPU STALOWEGO POZ. 1

Lista weryfikacji:

Wytrzymałość przekroju

Zwichrzenie

Stateczność środników i wytrzymałość żeber usztywniających

Zgniatanie i zniszczenie

Ugięcia

Drgania

Długość przęsła L = 8,0 m

Grubość spoiny 4,0 mm

Ciężar ośrodka 0,0  kN/m

Przekrój

Charakterystyki profilu

|  | Parametr | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Powierzchnia przekroju brutto | 150,0 | cm2 |
| Av,y | Powierzchnia ścinania względem osi Y | 100,0 | cm2 |
| Av,z | Powierzchnia ścinania względem osi Z | 50,0 | cm2 |
| Iy | Moment bezwładności względem osi Y | 78050,0 | cm4 |
| Iz | Moment bezwładności względem osi Z | 5212,5 | cm4 |
| It | Moment bezwładności na skręcanie | 150,0 | cm4 |
| Iw | Wycinkowy moment bezwładności | 3520833,333 | cm6 |
| iy | Promień bezwładności względem osi Y | 22,811 | cm |
| iz | Promień bezwładności względem osi Z | 5,895 | cm |
| Wy+ | Maksymalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Y | 2890,741 | cm3 |
| Wy- | Minimalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Y | 2890,741 | cm3 |
| Wz+ | Maksymalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Z | 417,0 | cm3 |
| Wz- | Minimalny wskaźnik wytrzymałości względem osi Z | 417,0 | cm3 |
| Wpl,y | Plastyczny wskaźnik wytrzymałości względem osi Y | 3225,0 | cm3 |
| Wpl,z | Plastyczny wskaźnik wytrzymałości względem osi Z | 637,5 | cm3 |

Podpory

|  | Lewy koniec | Prawy koniec |
| --- | --- | --- |
| Przemieszczenie wzdłuż X | Zablokowany | Zablokowany |
| Przemieszczenie wzdłuż Y | Zablokowany | Zablokowany |
| Przemieszczenie wzdłuż Z | Zablokowany | Zablokowany |
| Obrót względem X |  |  |
| Obrót względem Y | Zablokowany | Zablokowany |
| Obrót względem Z | Zablokowany | Zablokowany |
| Spaczenie |  |  |

Obciążenia

Przypadek 1 - Obciążenie stałe

Wysokość punktu przyłożenia obciążenia 0,0 mm

q = 10,0 kN/m

Przypadek 2 - Obciążenie zmienne

Wysokość punktu przyłożenia obciążenia 0,0 mm

q = 5,0 kN/m

Wcięcia na końcu

a1 = 30,0 mm; Lv = 400,0 mm; a2 = 30,0 mm; Liczba otworów n = 4; Średnica otworów

d0 = 18,0 mm

Żebra usztywniające

Odstęp między żebrami usztywniającymi 0,7  m

Pośrednie żebra usztywniające: symetryczne

bs = 100,0 mm; ts = 10,0 mm

Żebra usztywniające na końcu:

B = 210,0 mm; tes = 10,0 mm

Wytężenie według

| Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie zob. [5.4.6 (1)] | 0,090164 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie środnika z grupą otworów przy końcu belki zob. [6.5.2.2] | 0,084232 |
| Wytrzymałość obliczeniowa przekroju na moment zginający zob. [5.4.5.2] | 0,103894 |
| Wytrzymałość poprzecznych żeber usztywniających na końcu pręta zob. [5.7.6] | 0,001816 |
| Wytrzymałość poprzecznych pośrednich żeber usztywniających zob. [5.7.6] | 0,000848 |
| Wytrzymałość wyboczeniowa półki(warunek geometryczny) zob. [5.7.7] | 0,156656 |
| Wytrzymałość spoiny zob. Aneks M | 0,157295 |

Wytężenie 0,157295 - Wytrzymałość spoiny

Ugięcie 0,001 m

Drgania 40,460785 1/sec

SŁUP O PRZEKROJU ZŁOŻONYM ŚCISKANY OSIOWO OBUSTRONNIE PRZEGUBOWO PODPARTY

Zaprojektować słup stalowy złożony obustronnie przegubowo podparty dla następujacych danych:

H=6,0 m; N=500 kN; S355J2G3;

Wybieramy w programie Robot Expert zakładkę „Kalkulator konstrukcji stalowych EC3. Klikamy w zakładkę „preferencje” i wybieramy w zakładce „materiały” klasę stali EN 10113 FeE 355 (S355J2G3)

Po otwarciu okna dialogowego, wybieramy okno „słup”

Wyświetla się okno dialogowe, w którym w zakładce „ogólne” wpisujemy długość słupa H=6,0 m oraz wybieramy proste obliczanie długości wyboczeniowej (bez prętów dochodzących)

W zakładce „przekrój” wybieramy typ przekroju poprzecznego pręta złożonego 2[200,

przewiązki co s=900mm; wysokość przewiązki b=120 mm; z blachy o grubości t0=8 mm.

Odległość środników ceowników B=230 mm; jak na rysunku poniżej.

Przegubowe podparcie słupa zaznaczamy w zakładce „długości wyboczeniowe”

W zakładce „obciążenia” wpisujemy obciążenie N=500 kN; L.m. „oblicz”

W lewym dolnym rogu wyświetla się wartość wytężenia elementów słupa, jak na rysunku poniżej.

Z obliczeń sporządzamy notkę jak poniżej:

SŁUP

Lista weryfikacji: Wytrzymałość przekroju; Wyboczenie giętne; Wyboczenie giętno-skrętne; Stateczność środnika i półki; Pasy i środniki w systemie skratowania

Długość słupa 6,0 m. Płaszczyzna ugięcia XY

Przekrój

Profile: UAP 200

Skratowanie:

s = 900,0 mm; b = 120,0 mm; t0 = 8,0 mm

|  | Parametr | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Powierzchnia przekroju brutto | 63,955 | cm2 |
| Av,z | Powierzchnia ścinania względem osi Z | 32,0 | cm2 |
| Iy | Moment bezwładności względem osi Y | 3891,6 | cm4 |
| Iz | Moment bezwładności względem osi Z | 5848,368 | cm4 |
| It | Moment bezwładności na skręcanie | 7653,806 | cm4 |
| Iw | Wycinkowy moment bezwładności | 2703,306 | cm6 |
| iy | Promień bezwładności względem osi Y | 7,801 | cm |
| iz | Promień bezwładności względem osi Z | 9,563 | cm |

Charakterystyki profilu

Stosunek l/L

Obciążenia

| N = | 500,0 | kN |
| --- | --- | --- |
| M1 = | 0,0 | kN*m |
| V1 = | 0,0 | kN |
| M2 = | 0,0 | kN*m |
| V2 = | 0,0 | kN |
| q = | 0,0 | kN/m |

Przypadek 1 - Obciążenie stałe

Wytężenie według

| Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie osiowe zob. [5.4.4 (1)] | 0,426259 |
| --- | --- |
| Ogólna wytrzymałość obliczeniowa na wyboczenie giętne względem osi Y spowodowane siłą N zob. [5.5.1.1] | 0,803493 |
| Ogólna wytrzymałość obliczeniowa na wyboczenie giętne względem osi Z spowodowane siłą N zob. [5.5.1.1] | 0,511233 |
| Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie wzdłuż osi Z zob. [5.4.6 (1)] | 0,030836 |
| Wytrzymałość obliczeniowa spowodowana siłami (N,My,Mz,Vy,Vz) zob. [5.4.8.1 - 5.4.8.3], [5.4.9] | 0,008994 |
| Wytrzymałość obliczeniowa na wyboczenie giętne spowodowana siłami (N,My,Mz) zob. [5.5.4 (1), 5.5.4 (3)] | 0,915184 |
| Stateczność środnika zob. [5.6.7.2], [5.4.5.2] | 0,043383 |
| Wytrzymałość obliczeniowa spowodowana momentem Mz zob. [5.4.5.1] | 0,109158 |

Wytężenie 0,915184 - Wytrzymałość obliczeniowa na wyboczenie giętne spowodowana siłami (N,My,Mz)

KALKULATOR ŻELBETU

Zaprojektować belkę żelbetową o rozpiętości L=7,5 m. obciążoną dwiema siłami V=15 kN.

Beton B25, stal AIII, klasa ekspozycji XC2

Po otwarciu kalkulatora l.m. w zakładkę :kalkulator żelbetu”

Wyświetla się okno dialogowe jak na rysunku poniżej. Zaznaczamy „zginanie proste”, otwieramy zakładkę „parametry obliczeń” i ustalamy klasę ekspozycji (środowiska) XC2, ustalamy zbrojenie stalą AIII Ø12

Przekrój belki prostokątny.

Wykresy i wartości sił wewnętrznych podano na rysunku poniżej.

W zakładce „wymiarowanie” wpisujemy wartość momentu zginającego, przyjmujemy wymiary belki oraz zaznaczamy opcje zarysowania. Wartość Md=M=37,5 kNm. Zaznaczamy jednocześnie wymiarowanie na rozwarcie rys. Otulenie zbrojenia d1=d2=3,0cm. Wymiar belki przyjmujemy bxh=25x50 [cmxcm]. L.m. „obliczenia”, l.m. „nota”. Oczywiście, konstrukcyjnie przyjmujemy As2 2Ø12. W zakładce „weryfikacja nośności” l.m. „obliczenia, l.m „nota”W zakładce „ugięcie” wpisujemy Md=37,5kNm. L.m. „obliczenia”, l.m. „nota”.

Wyniki obliczeń SGN i SGU podano poniżej.

Projektowanie przekroju dla zginania prostego

1. Założenia:

- Beton klasy B25

- Stal klasy A-III f yk = 410,0 (MPa)

- Przekrój zbrojony prętami Ø 12

- Projektowanie na dopuszczalną szerokość rozwarcia rys adop = 0,30 mm

- Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2.	Przekrój:

b = 25,0 (cm); h = 50,0 (cm); d1 = 3,0 (cm); d2 = 3,0 (cm);

3. Obciążenia:

Moment obliczeniowy	M  = 37,50  (kN*m)

Moment charakterystyczny, długotrwały	Md  = 37,50  (kN*m)

Moment charakterystyczny, krótkotrwały	Mk = 0,00  (kN*m)

4. Wyniki:

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

As1 = 2,7 (cm2)	As2 = 0,0 (cm2)

3 Ø12 = 3,4 (cm2)	0 Ø12 = 0,0 (cm2)

Stopień zbrojenia:	= 0,23 (%)

Minimalny stopień zbrojenia: a, min= 0,14 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadłych:

Moment rysujący	Mcr	= 23,03 (kN*m)

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej	wk= 0,30 (mm)

Wyniki szczegółowe dla SGN:	My = 37,50 (kN*m)

Położenie osi obojętnej:	y = 3,6 (cm)

Ramię sił wewnętrznych: 	z = 45,6 (cm)

Względna wysokość strefy ściskanej:	 = 0,08

Graniczna wysokość strefy ściskanej:	gr = 0,67

Naprężenia w betonie ściskanym:	c = 13,3 (MPa) , cc = 1,00

Naprężenia w stali zbrojeniowej:

rozciągające:	s =  350,3 (MPa)

Analiza nośności  przekroju dla zginania prostego

1. Założenia:

- Beton klasy B25

- Stal klasy A-III f yk = 410,0 (MPa)

- Przekrój zbrojony prętami Ø 12

- Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys adop = 0,30 mm

- Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2.	Przekrój:

b = 25,0 (cm); h = 50,0 (cm); d1 = 3,0 (cm); d2 = 3,0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

As1 = 2,7 (cm2)	As2 = 0,0 (cm2)

3 Ø12 = 3,4 (cm2)	0 Ø12 = 0,0 (cm2)

Stopień zbrojenia:	µ= 0,23 (%)

Minimalny stopień zbrojenia:	µa, min= 0,14 (%)

4. Dopuszczalny moment zginający:

Z uwagi na nośność przekroju:

Mmax = 43,12 (kN*m)	Mmin = 0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. długo- i krótkotrwałego)

Mmax = 37,38 (kN*m)	Mmin = -23,00 (kN*m)

Stosunek obciążenia długotrwałego do całkowitego = 1,00

Wyniki szczegółowe dla SGN:	My = 43,12 (kN*m)

Położenie osi obojętnej:	y = 3,5 (cm)

Ramię sił wewnętrznych: 	z = 45,6 (cm)

Względna wysokość strefy ściskanej:	 = 0,08

Graniczna wysokość strefy ściskanej:	gr = 0,67

Naprężenia w betonie ściskanym:	c = 13,3 (MPa) , cc = 1,00

Naprężenia w stali zbrojeniowej: 	rozciągające:	s =  350,3 (MPa)

Wyniki szczegółowe dla SGU:	My = 37,38 (kN*m)

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej:	wk = 0,30 (mm)

Ugięcie belki dla zginania prostego

1. Założenia:

- Beton klasy B25

- Stal klasy A-III f yk = 410,0 (MPa)

- Przekrój zbrojony prętami Ø 12

- Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Geometria:

Przekrój 	 Schemat statyczny

b = 25,0 (cm) h = 50,0 (cm) d1 = 3,0 (cm) d2 = 3,0 (cm) 	lo = 7,5 (m)

3. Założenia obliczeniowe:

Współczynnik ugięcia:	k  = 1,00 * 5/48

Obciążenie:

Moment wywołany obciążeniem długotrwałym:	Md	= 37,50	(kN*m)

Moment wywołany obciążeniem krótkotrwałym:	Mk	= 0,00	(kN*m)

Powierzchnia zbrojenia:	 As1 = 2,7 (cm2)

As2 = 0,0 (cm2)

Stopień zbrojenia:   		µ        = 0,23 (%)

Minimalny stopień zbrojenia:	µ a, min = 0,14 (%)

Wiek betonu w chwili obciążenia: 	28 dni

Wilgotność względna środowiska:	50 %

Końcowy współczynnik pełzania betonu:	,to = 2,96

4. Wyniki:

Ugięcie: 	a  = 26,0 (mm)   <   alim  = lo / 200 = 37,5 (mm)

Faza pracy przekroju:	II

Moment rysujący:	Mcr = 23,03 (kN*m)

Ugięcia składowe i sztywności:

ao,k+d	= 17,7 (mm) 	Bo,k+d	= 12 (MN*m2)

ao,d	= 17,7 (mm) 	Bo,d	= 12 (MN*m2)

a,d	= 26,0 (mm)	B,d	= 8 (MN*m2)

Niestety kalkulator żelbetu nie generuje plików dxf, które można otworzyć w formacie dwg. Zaprojektowaną powyżej belkę narysujemy w RCadzie

Otwieramy RCad żelbet

L.m. „RBCR-zbrojenie konstrukcji typowych-belka”, albo l.m. w okienko zaznaczone strzałką. Otwiera się okno dialogowe, w którym definiujemy parametry belki; nazwę pliku, wymiary projektowanej belki, ilość elementów, rozpiętość, sposób oparcia belki i szerokość podpór.

L.m. „dalej”. Definiujemy strefy zbrojenia poprzecznego belki. Należy pamiętać, że belka jest obciążona siłami skupionymi i zagęszczenie strzemion występuje w strefach podporowych belki zgodnie z wykresem sił poprzecznych. W strefie środkowej belki założymy strzemiona co 250 mm, w strefach podporowych założymy strzemiona co 100 mm. Stal strzemion przyjmujemy A0 Ø6.

L.m. „dalej”.

W następnej zakładce definiujemy pręty podłużne belki, pamietając, że dołem potrzebne jest

3 Ø 12 AIII, a górą, konstrukcyjnie 2 Ø 12 AIII.

Po zdefiniowaniu prętów podłużnych, l.m. „dalej” odznaczamy przekrój „c” jako powtórzenie przekroju „a”. L.m. „wstaw”.

Fragment ekranu monitora wygląda jak na rysunku poniżej. Można modyfikować pręty zbrojenia.

Zmiana kształtu, srednicy czy innych parametrów będzie automatycznie uwzględniana w zestawieniu stali. Zmienimy kształt pręta nr 2 góra. L.m. w pręt, który jest w obrysie belki (nie „wyrzucony” !!); p.m. – l.m. „modyfikacja”, wyświetla się okno dialogowe, w którym wprowadzamy haki pręta pod kątem 90°. Długości haków możemy wpisać w okienko, a możemy również, po zamknięciu okna dialogowego, wydłużyć haki graficznie. Zaznaczamy pręt, którego haki chcemy wydłużyć, a następnie wciśniętą l.m. przesuwamy hak do miejsca, do którego chcemy go wydłużyć. Zmiana długości będzie automatycznie rejestrowana w zestawieniu stali.

Fragment rysunku belki przedstawia rysunek poniżej.

Dalej postępujemy jak w omówionym przykładzie z konstrukcją szkieletową.