PROJEKTOWANIE WIĘŹBY DACHOWEJ

Zaprojektować więźbę dachową płatwiowo-kleszczową domku jednorodzinnego. Więźbe zaprojektować Przyjąć obciążenie stałe w pomieszczeniu poddasza q=1,0kN/m2.

Otwieramy zakładke „rama 3d”. L.m w okienko „preferencje zadania-materiały”. W okienku „drewno” wybieramy drewno klasy C27; w okienku „normy – drewniane” wybieramy

PN-B-3150; „o.k”.

L.m w okienko „przekroje” w prawym pionowym pasku narzędzi. L.m. „definicja nowego przekroju (biała kartka w lewym górnym rogu okienka); po otwarciu okienka „nowy przekrój” w prawym dolnym rogu okienka wybieramy „typ profilu” drewniany. Wybieramy zakładkę „użytkownika”. Etykieta „krokwie” wpisujemy wymiary b i h definiowanego przekroju; etykieta „płatew”, „kleszcze”, „słupki”…. Podobnie postępujemy dla wszystkich definiowanych prętów konstrukcji więźby. Rysunek poniżej.

W przedstawianym przykładzie miecze przyjęto z profili „krokwie”. Po zdefiniowaniu przekrojów zamykamy oba okienka.

Definiujemy geometrie więźby w sposób opisany w poprzednich przykładach. Płatwie i miecze wprowadzamy po skopiowaniu płaskiej ramy więźby. Na słupkach zaczepiamy miecze wcześniej wprowadzając w odległości 1,0m poniżej wierzchu słupka węzeł. Węzły na płatwiach są wcześniej określone w miejscach zaczepienia kleszczy („edycja-podział-podział w odległości” w okienko „odległość od wierzchołka” wpisujemy 1, pamiętając, że strzałki wskazują wierzchołek, od którego mierzona jest odległość 1,0 metra).

Ponieważ kleszcze oparte są Przegubowo w węzłach, a w programie Robot domyślnie wszystkie połączenia SA sztywne, więc należy wprowadzić przegubowe podparcie kleszczy.

L.m. „geometria-zwolnienia. Wyświetla się okno „zwolnienia”, w którym definiujemy charakter zwolnienia. L.m. w okienko w lewym górnym rogu okienka „zwolnienia”. Otwiera się okienko „definicja zwolnienia”. Ponieważ każde połączenie jest definiowane przez 6 więzi (przesunięcia ux, uy, uz oraz obroty Rx, Ry, Rz), dopuszczamy obrót początku i końca pręta względem osi y zaznaczając Ry; pozostałe więzi pozostawiamy zablokowane. L.m. „dodaj”; zwolnienie „kleszcze” zostało dopisane do listy zwolnień. Następnie, zdefiniowane zwolnienie (w naszym przykładzie „kleszcze”) przypisujemy prętom kleszczy. Wyświetli się informacja o przypisaniu zwolnień prętowi (rysunki poniżej). Kody „bbbbwb” oznaczają blok dla trzech przesunięć i obrotów względem osi x i z oraz zwolnienie obrotu kleszczy względem osi y.

Widok wygenerowanej więźby przedstawia rysunek poniżej.

OBCIĄŻENIA KONSTRUKCJI

Obciążanie konstrukcji zaczynamy od określenia przypadków obciążeń.

L.m. „obciążenia-przypadki”. Wybieramy; stałe, wiatr z lewej (wl), wiatr z prawej (wp), śnieg. Obciążenia możemy przyłożyć do płaszczyzny wykorzystując okładziny, ale w naszym przykładzie, obciążenie przyłożymy na krokwie (przypadki „wl”, „wp”, śnieg) oraz na kleszcze (przypadek „stałe”).

Ustalenie natężenia obciążenia wiatrem:

(Olsztyn I strefa wiatrowa, teren A)

Kąt nachylenia połaci

Dla dachów dwuspadowych (załącznik Z1-3 PN-77/B-02011)

Przyjmujemy, ze konstrukcja jest niepodatna na działanie porywów wiatru ( )

ponieważ rozstaw krokwi

wynosi 1,0m.

Ustalenie natężenia obciążenia śniegiem:

(Olsztyn II strefa śniegowa)

Wyznaczone wielkości obciążeń wprowadzamy, albo przykładając bezpośrednio obciążenia do prętów, albo korzystając z tabeli obciążeń:

L.m „obciążenia-tabela obciążeń”, wprowadzamy wielkości obciążeń w odpowiednie rubryki przypisane odfiltrowanym prętom. Sposób wprowadzania obciążeń do tabeli obciążeń podano w przykładzie projektu hali stalowej. Po zdefiniowaniu obciążeń, w zakładce kombinacje normowe, po kliknięciu „oblicz” program zdefiniował i obliczył wszystkie logiczne kombinacje obciążeń. L.m. „tabela kombinacji”. Tabele kombinacji przedstawia rysunek poniżej.

Oczywiście można wygenerować kombinacje obciążeń ręcznie.

Dla pewności sprawdzamy czy nie popełniliśmy błędów; L.m. „analiza-weryfikacja”; „zamknij”.

L.m. „analiza-oblicz”. Program przeliczył konstrukcję. W górze ekranu wyświetliła się informacja „wyniki MES aktualne”. Możemy teraz przejrzeć wyniki. L.m. „przemieszczenia; l.m (w okienku przemieszczenia) „ekstrema globalne”. Tabelę przemieszczeń globalnych

przedstawia rysunek poniżej.

L.m. „rezultaty-wykresy na prętach”. Klikamy w zakładkę „deformacja”. Zaznaczamy „deformacja” i zaznaczamy „otwórz nowe okienko”. Widok zdeformowanej konstrukcji przedstawia rysunek poniżej. Pod rysunkiem zdeformowanej konstrukcji wyświetlona jest tabelka z ekstremalną deformacją jednego pręta konstrukcji (na rysunku pręt 12). Żeby znaleźć ten pręt, wystarczy wpisać w aktywne okienko (oznaczone strzałką na rysunku) i pręt nr 12 będzie podświetlony.

Trzeba zaznaczyć, że w tej wersji Robota nie można „zabujać” konstrukcji drewnianej, w odróżnieniu od konstrukcji stalowej. Dla konstrukcji drewnianych, okienko „start” jest nieaktywne.

L.m. „rezultaty-naprężenia-ekstrema globalne” wyświetla się okno z maksymalnymi naprężeniami występującymi w prętach konstrukcji. W programie Robot, naprężenia normalne oznaczane są literą „s”. Na wyświetlonym oknie naprężeń p.m.

wyświetla się okno, w którym l.m. klikamy na zakładkę „tabele”. Wyświetla się okno „Tabele-dane i rezultaty”. Zaznaczamy „obmiar”. Wyświetla się okno z wykazem drewna konstrukcyjnego. Ponieważ brak danych dotyczących objętości drewna, klikamy p.m. w oknie „zestawienia materiałów”, na zakładce „obmiar” zaznaczając „objętość (profile drewniane”. Do tabeli „zestawienia materiałów” program dopisał kolumnę „objętość (m3)”. Możemy zrzucić ekran i tabelki opisane powyżej zawrzeć w obliczeniach statycznych albo w opisie technicznym. Widok tabelki „zestawienie materiałów” pokazany jest na rysunku poniżej. Widać, że na naszą konstrukcję potrzeba 3,86m2 drewna. Oczywiście wykaz nie obejmuje ubytków technologicznych drewna konstrukcyjnego (.

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI

L.m. w okienko na górnym pasku narzędzi „wymiarowanie drewna”. Odznaczamy „użytkowanie” ponieważ konstrukcja nie ma przekroczonych warunków II-go stanu granicznego. Zaznaczamy „weryfikacja pretów”; „oblicz”. Wszystkie prety zostały zwymiarowane. Ponieważ nie ustaliliśmy zaawansowanych warunków pracy konstrukcji (klas trwania obciążeń) program wyświetlił informację: „Wykryto użycie przypadków obciążenia dla których nie zdefiniowano klas trwania obciążenia. Dla takich przypadków program przyjął domyślnie, że mają one charakter obciążenia stałego…..”. L.m. w oknie „obliczenia-konfiguracja-klasy trwania obciążenia” zaznaczamy i wprowadzamy w prawe okienko te przypadki obciążeń, które będą miały charakter stały, długotrwale działający, krótkotrwały i wyjątkowy; zaznaczamy „obciążenia ogniowe”. Wymiarowanie drewna przeprowadzamy jeszcze raz.

Tworzymy grupy prętów i przeprowadzamy weryfikację i wymiarowanie grup prętów. Do weryfikacji grup prętów tworzymy dodatkowe, różne od już użytych, przekroje drewniane

Z obliczeń i wymiarowania, możemy sporządzić notatkę L.m. „notka oblicz.- wydruk pełny”). Dwukrotne kwiknięcie w rubrykę „pręt” spowoduje wyświetlenie się pełnej informacji o pręcie (rysunek poniżej). W obecnej wersji program Robot nie wymiaruje połączeń.